Погружение в мир ГИС.

С чего начать?

NextGIS – вариант QGIS – свободно распространяемой геоинформационной системы.

Установили, подключили

Интернет -> QuickMapSevices -> OSM -> OSM Mapnik.

Пока нельзя понять, но можно запомнить

Проект -> Свойства проекта -> система координат -> Включить автоматическое перепроецирование координат.

Непривычное перемещение по карте – зажатым колесиком мыши, опять же пока только запомнить, но впоследствии можно объяснить.

Увеличиваем скроллингом колеса карту на любом приглянувшемся фрагменте.

Проекты -> Создать макет -> [имярек]

Нажимаем на кнопку инструмента «добавить карту» и делаем контур на экране

В верхней панели находим кнопку «Экспорт в изображение»

Выдумываем надлежащее имя макету, а также место сохранения, и выбираем наиболее распространенный формат JPEG

И нажимаем кнопку «Сохранить»

300 DPI – вполне полиграфическое качество, останавливаемся на нем.

И «Сохраняем».

[Долгие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.]

У Вас получилась Ваша первая карта. По красоте она, пожалуй, не имеет себе равных, но все же может быть немного улучшена.

Итак:

Какая карта без названия? - спросите Вы. И совершенно правильно!

Выбираем кнопку «Добавить текст»

Удерживая левую кнопку мыши, выделяем в приглянувшемся месте область.

Переходим справа во вкладку «Элементы»

И выбираем «Свойства элемента» пункт «QGIS», затем меняем его, выбираем в пункте «Шрифт» размер (предположим, 48), меняем выравнивание на «По центру»

Непременным атрибутом карт являются также масштабная линейка и стрелочка, указующая на стороны света.

С помощью кнопок «Добавить масштабную линейку» и «Добавить стрелку» мы можем сделать следующий вариант:

Любой из элементов карты может быть необходимым образом перемещен, могут быть изменены его размеры, шрифты, свойства, цвета... Делается это кнопкой «Выделить/переместить элемент», выбором вкладки соответствующего «Элемента» и «Свойств элемента».

Итак, пробная карта полностью готова!

Не забываем сохранить макет соответствующей кнопкой.

Настало время сделать что-то более интересное...

Создаем  - новый векторный слой и shape-файл.

Так как типов слоев много, сначала поэкспериментируем с точечным. Систему координат выбираем EPSG:3857 на эллипсоиде WGS84 (это описание формы земного шарика; что касается проекции EPSG:3857, подробнее о проекциях: https://habr.com/post/235283/). Таким образом, система координат нового векторного слоя и всего проекта (смотреть в нижнем правом углу рисунка ниже) совпадают. Почитав умные мысли в интернете (например, https://habr.com/post/239251/), Вы вполне можете сказать, что использование этой проекции нецелесообразно, она неточна, приводит к проблемам в перепроецировании, искажениям...  Но по многим причинам выбрана была именно она...

Обратите внимание на подсвеченное красным поле «Расстояние». Для типа «Текст» его можно сделать больше, чем «80», так это длина атрибута.

В панели слоев появился новый слой, который мы назвали «Дорога». Рядом – идентификатор типа векторного слоя – точка.

Включаем кнопку «Режим редактирования»

Практически рядом кнопка «Добавить объект»

Находим на карте (напомню, уменьшение/увеличение – скроллингом, передвижение – зажатой кнопкой скроллинга) Институт Российской Истории РАН (конечно, приблизительно, так как на подписи только Институт Археологии)

Заметим, курсор изменил свой вид. Кликаем на здании института. Появляется окошко с просьбой как-то идентифицировать объект – ничтоже сумняшеся, вполне прогнозируемо называем объект единицей (1)

И нажимаем кнопку «ОК»

С этой единицей может быть ассоциировано очень много чего. Чтобы ввести это что-то, воспользуемся «Таблицей атрибутов»

Справа вверху имеется кнопка «Новое поле», или, если перевести на общечеловеческий, столбец

Вводим имя, меняем тип данных на «Текст», увеличиваем «Расстояние», т.е. возможную длину (емкость) ячейки.

Привычно подтверждаем нажатием «ОК», появляется новый столбец в таблице. В его ячейку вписываем «Институт Российской истории РАН»

Отжимаем кнопку редактирования и сохраняем таблицу атрибутов (кнопка рядом).

И закрываем таблицу атрибутов.

Привычным образом находим на карте архивный городок, добавляем точку, устанавливаем id «2» и Name «Российский государственный архив древних актов». Заходим в таблицу атрибутов – все изменения появились там!

Выходим из режима редактирования слоя и сохраняем его.

Настало время вернуться к уже пройденному – к макету.

Убираем предыдущую карту ее выделением и нажатием кнопки «Del». Выбираем необходимый масштаб основной карты, в свойствах макета в одноименной вкладке меняем Ориентацию на портретную. Привычно добавляем карту, во вкладке «Элементы» перетаскиваем карту на самый нижний слой (она все закрыла), передвигаем все дополнительные элементы карты – название, линейку, стрелку.

Все хорошо, но пока получилось ненаглядно.

Возвращаемся на большую карту, дважды кликаем на слове «Дорога»

Включаем «Показывать подписи для этого слоя» и «подписывать значениями Name», меняем значения, изменяем на более крупный «Шрифт», добавляем значения «Фона» и «Тени». Во вкладке слева изменяем маркер на более подходящий, возвращаемся к «Подписям», меняем «Размещение» на «На расстоянии от точки» и устанавливаем подходящее значение.

После каждого изменения можно нажать кнопку «применить» и увидеть, что и как изменилось.

Возвращаемся в макет.

Удаляем предыдущую карту, вставляем новую, перемещаем ее нижним слоем, заходим в «Свойства элемента» карты 0, там нажимаем на кнопки «Текущий охват» и «Установить охват для основной карты». Меняем масштаб на более подходящий (порядка 40000), убираем старую масштабную линейку и вставляем новую, подгоняем ее по месту.

Заходим в свойства элемента «Стрелка», меняем ее размер, добавляем «вращение» (определяется подбором, в нашем случае 188 градусов).

Сохраняем как макет, в качестве изображения («Экспорт в изображение») и радуемся:

Мы помогли заблудившемуся историку пройти в архив!

Задача посложнее – предположим, на карте нужно отобразить владения двух землевладельцев – Копуна-Землеройкина и Руды-Доставайкина.

На основной карте снимаем галочку со слоя «Дороги», он нам уже не пригодится, но пускай останется в проекте.

Создаем новый векторный слой, на этот раз полигональный, сразу вписываем «Новое поле» Owner, с «Расстоянием» 150 и типом «Текст», нажимаем на кнопку «Добавить в список полей».

Сохраняем файл с нужным путем и названием.

Переходим в «режим редактирования» векторного слоя, затем «добавить объект».

Последовательными кликами создаем закрашенную область. Подобным образом поступаем и с гипотетическими землями второго землевладельца.

В конце кликаем левой кнопкой мыши, появляется предложение идентифицировать объект и вписать имя владельца. Предположим, мы ошиблись в определении его границ, для исправления есть инструмент «Редактирование узлов».

Не выходя из режима редактирования, заходим в «свойства слоя» (двойной клик на слое).

Во вкладке «Стиль» устанавливаем сверху «Уникальные значения» по «Полю» ID,  «Знак» в значение «Изменить» «Добавляем» два «Знака» (в нашем случае произвольные цвета) и прописываем «Значения» «1» и «2» (вспоминаем значения ID каждого). Смысл действия – по нажатию кнопки «Применить» получается, что каждый из полигонов имеет свой собственный цвет.

В свойствах слоя обращаемся к левой вкладке «Подписи», меняем на «Показывать подписи для этого слоя» «подписывать значениями» «Owner», добавляем графические эффекты «Фон» и  «Тень».

Результат:

Можем добавить эффект частичной прозрачности заливки внутренностей полигонов. Свойства -> Выбор условного знака -> Прозрачность, причем она может быть установлена индивидуально для каждого полигона.

Получается

Что же получится при создании макета? Выбрав слева в панели «Добавить легенду» и настроив ее, получаем:

Название карты, масштабную линейку Вы уже в состоянии сделать самостоятельно.